ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Το ηλεκτρικό ρεύμα και το ηλεκτρικό κύκλωμα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.Να κατανοήσει ο μαθητής τη λειτουργία του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος

2.Να κατανοήσει την έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και τη διαδρομή του μέσα στο κύκλωμα

3.Να παρατηρήσει και να καταλάβει τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος

ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το ηλεκτρικό ρεύμα  είναι η κίνηση των ηλεκτρονίων μέσα σε υλικά που επιτρέπουν την κίνησή τους και ονομάζονται αγωγοί. Τα ηλεκτρόνια είναι ηλεκτρικά σωματίδια με αρνητικό φορτίο που συμβολίζεται με το (-). Καθώς λοιπόν τα ηλεκτρόνια κινούνται μέσα στους αγωγούς προκαλούν διάφορα αποτελέσματα όπως η φωτοβολία των λαμπτήρων και η κίνηση των ηλεκτρικών κινητήρων.

Τα ηλεκτρόνια κινούνται μεταξύ των πόλων μιας ηλεκτρικής  πηγής, όταν συνδεθούν με ένα κλειστό αγωγό που είναι ένα καλώδιο.

Η φορά των ηλεκτρονίων, δηλαδή η κατεύθυνση κίνησής τους, είναι πάντα ορισμένη από τον αρνητικό πόλο στο θετικό πόλο. Αυτή η φορά λέγεται «πραγματική φορά» του ηλεκτρικού ρεύματος.

Το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να είναι ασθενές ή ισχυρό ανάλογα με τη μορφή του κυκλώματος  το οποίο διαρρέει.

Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται ένα σύνολο από αγωγούς (καλώδια) και εξαρτήματα(μπαταρίες, διακόπτες, λαμπτήρες, κλπ) που δημιουργούν μια κλειστή διαδρομή μεταξύ των πόλων μιας ηλεκτρικής πηγής(πχ μπαταρίας) και επιτρέπουν την κίνηση των ηλεκτρονίων.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Τρισδιάστατο Edison

ΥΛΙΚΑ

Μπαταρία 9V, λαμπτήρας 9V/3W, διακόπτης απλός, καλώδια

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Δημιούργησε στο Edison το κύκλωμα που βλέπεις. Με τη βοήθεια του ποντικιού επέλεξε διαδοχικά τον λαμπτήρα και τη μπαταρία 9V από την πάνω αριστερή πλευρά του παραθύρου και τον απλό διακόπτη από την κάτω δεξιά πλευρά το παραθύρου και τοποθέτησέ τους στον πάγκο εργασίας. Η επιλογή των εξαρτημάτων γίνεται με αριστερό κλικ του  ποντικιού σ’ αυτά. Η προσθήκη στον πάγκο εργασίας γίνεται με σύρσιμο του ποντικιού στην επιθυμητή θέση και αριστερό κλικ πάνω στη θέση αυτή.

Δημιούργησε τις καλωδιώσεις που βλέπεις. Για να σχηματίσεις τις καλωδιώσεις τοποθέτησε το ποντίκι στο κατάλληλο σημείο πάνω σε κάθε εξάρτημα και όταν πάρει το σχήμα του κύκλου κάνε αριστερό κλικ. Στη συνέχεια σύρε το ποντίκι σε άλλο σημείο ενός άλλου εξαρτήματος και όταν πάρει πάλι το σχήμα κύκλου κάνε ξανά αριστερό κλικ πάνω του. Με τον ίδιο τρόπο ολοκλήρωσε τη δημιουργία των καλωδιώσεων σε όλο το κύκλωμα.

Ο λαμπτήρας του κυκλώματος έχει τάση λειτουργίας 5,6 V. Αυτό σημαίνει ότι αν κλείσεις το διακόπτη θα καεί ο λαμπτήρας, γιατί η τάση της μπαταρίας είναι 9V. Μπορείς να αλλάξεις την τάση του λαμπτήρα για να μπορέσει να ανάψει. Κάνε διπλό αριστερό κλικ πάνω στο λαμπτήρα και θα εμφανιστεί το παράθυρο που βλέπεις. Επέλεξε την περιοχή «Τάση:5,6V» και στην κάτω δεξιά φόρμα γράψε 9 αντί του 5,6 για να έχει ο λαμπτήρας την ίδια τάση με τη μπαταρία.

Στη συνέχεια κλείσε τον διακόπτη.

Τι θα συμβεί; Μπορείς να το εξηγήσεις;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Αφαίρεσε ένα καλώδιο απ’ το κύκλωμα. Η αφαίρεση οποιουδήποτε εξαρτήματος γίνεται με επιλογή και αριστερό κλικ πάνω του. Αμέσως το εξάρτημα χρωματίζεται πράσινο και στη συνέχεια με το πάτημα του  πλήκτρου Delete ή με την επιλογή «Διαγραφή» του μενού Επεξεργασία. Μπορείς επίσης να κάνεις δεξί κλικ πάνω του και κατόπιν να επιλέξεις «Διαγραφή». με αριστερό κλικ.

Μετά την αφαίρεση του καλωδίου ο λαμπτήρας θα εξακολουθήσει να φωτοβολεί; Δικαιολόγησε τη γνώμη σου.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Πρόσθεσε στο κύκλωμα ένα ακόμα λαμπτήρα με τάση λειτουργίας 9V όπως και στο προηγούμενο πείραμα. Κλείσε το διακόπτη. Οι λαμπτήρες ανάβουν αλλά φωτοβολούν λιγότερο.

Ποια νομίζεις ότι είναι η αιτία;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για να καταλάβεις τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος  σύνδεσε στο κύκλωμα ένα κινητήρα. Ο κινητήρας λειτουργεί με το ηλεκτρικό ρεύμα της μπαταρίας και επιλέγεται όπως και ο λαμπτήρας με κλικ σε κενό χώρο της πάνω αριστερής πλευράς ώσπου να  εμφανιστεί η νέα σειρά των εξαρτημάτων που περιέχει τον κινητήρα. Σύνδεσε τον κινητήρα και κλείσε τον διακόπτη. Παρατήρησε τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος απ’ την κίνηση του κινητήρα(σχ 1). Άλλαξε την σύνδεση της μπαταρίας στους πόλους του κινητήρα και παρατήρησε τη νέα φορά του ηλεκτρικού ρεύματος(σχ 2). Είναι η ίδια με την προηγούμενη; Γράψε την παρατήρησή σου και το συμπέρασμά σου.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

σχ 1	σχ 2